# ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ФЛЭШ в БЛОКАХ MLB УЗЛА

В систему надо войти в качестве пользователя mnadmin !!!!!!!

- Процессорную плату необходимо подготовить для правильной работы. Для этой подготовки используется монитор "Bug", находящийся в запоминающем устройстве ROM на процессорной плате уже при поставке. Необходимым является наличие связи с сетью LAN, по которой загружается код для запоминающего устройства FLASH. Но сначала, до этой операции, следует в узле MN скопировать в директорий c:\Flash файл с программой инсталляции и загрузки.

- В MN запустите TFTPServer95.exe, обеспечивающий передачу программы инсталляции и загрузки в узел. После запуска появляется следующее окно:

- Выберите меню TFTP -> Configure. Откроется новое окно TFTP Server95 configuration on …, в которое необходимо записать путь к файлу, который вы потом передаете в AN в поле “Default directory”. Введите c:\Flash, как это указано на рисунке. Подтвердите с помощью кнопки “OK”.

- После каждого изменения в установке параметров программы TFTP Server95 необходимо произвести запуск этой программы заново.

- Проверьте IP-адрес узла MN. Выберите меню Start -> Programs -> Command Prompt. IP-адрес проверяется с помощью команды ipconfig, как это показано на рисунке:

## Основная установка процессорной платы

На платформе o53 (модуль MLB) процессорная плата должна быть сконфигурирована как контроллер системы.

### Включение процессорной платы в режиме "Bug"

Установка банка данных для паботы в режиме "Bug"

Переключатель J11 должен быть установлен так, чтобы перемычка (англ. jumper) не соединяла выводов 7 и 8 (рисунок 2) [4]. После включения должна появиться следующая строка, похожая на командную:

162-Bug>

- На консоли выводится знак приглашения 
	162-Bug>
Выполните команду 
	162-Bug >time

- Должны появиться текущее реальное время и дата. Если время неправильное или выводится сообщение “No clock is ticking”, введите точное время с помощью ккоманды

162-Bug >set <параметр>, где параметр: MMDDYYhhmm

Пример: 	set 0130971559 
	означает  30.1.1997 15:59:00

- При первой инсталляции ЗУ флеш наберите еще env;d. Команда устанавливает все параметры на значение по умолчанию.

env;d

## Защита данных по конфигурации платы

- Так как запоминающее устройство BBRAM, в котором находятся важные данные о плате, можно переписать, эти данные записываются также в последний блок ЗУ флэш, из которого они при необходимости берутся программами инсталляции и загрузки. Запись данных в ЗУ флэш выполняется следующим способом:

162-Bug>bm fffc1ef8:110 100000 	<return>

Effective address: FFFC1EF8

Effective count  : &544

Effective address: 00100000

162-Bug>pflash 100000:110 ffaf0000 	<return>

Source Starting/Ending Addresses      =00100000/0010010F

Destination Starting/Ending Addresses =FFAF0000/FFAF010F

Number of Effective Bytes             =00000110 (&272)

Program FLASH Memory (Y/N)? y 	<return>

Erasing Block Number     =15 ($FFAF0000)

Programming Block Number =15 ($FFAF0000)

FLASH Memory Programming Complete

## Установка параметров сети

Двоичный файл инсталляции и загрузки переносится на плату через сеть. Поэтому необходимо установить IP-адреса узла AN и хост-компьютера, из которого ранее упомянутый файл будет передаваться. Если узел AN и сервер TFTP не находятся в одной и той же сетевой зоне, необходимо определить также адрес шлюза (англ. gateway). Это выполняется с помощью команды niot (Network I/O Teach):

162-Bug>niot 		<return>

Controller LUN =00? 	<return>

Device LUN     =00? 	<return>

Node Control Memory Address =FFE10000? 	<return>

Client IP Address      =0.0.0.0? 10.5.10.8 	<введите IP-адрес AN>

Server IP Address      =0.0.0.0? 10.5.10.17 	<введите IP-адрес MN/MT>

Subnet IP Address Mask =255.255.255.0? 	<return>

Broadcast IP Address   =255.255.255.255? 	<return>

Gateway IP Address     =0.0.0.0? 		<return>

Boot File Name ("NULL" for None)     =? 	<return>

Argument File Name ("NULL" for None) =? 	<return>

Boot File Load Address         =001F0000? 	<return>

Boot File Execution Address    =001F0000? 	<return>

Boot File Execution Delay      =00000000? 	<return>

Boot File Length               =00000000? 		<return>

Boot File Byte Offset          =00000000? 	<return>

BOOTP/RARP Request Retry       =00? 		<return>

TFTP/ARP Request Retry         =00? 		<return>

Trace Character Buffer Address =00000000? 	<return>

BOOTP/RARP Request Control: Always/When-Needed (A/W)=W? 	<return>

BOOTP/RARP Reply Update Control: Yes/No (Y/N)       =Y? 		<return>

Update Non-Volatile RAM (Y/N)? n

Если нет необходимости во вводе всех данных, ввод данных можно завершить преждевременно, поставив точку. Необходимо обязательно определить IP-адреса клиента и сервера (Client IP Address и Server IP Address), а также IP-адрес шлюза (Gateway IP Address), если сервер TFPT и узел AN не находятся в одной и той же сетевой зоне.

## Передача двоичного файла в ЗУ RAM узла

После установки IP-адресов двоичный файл передается в ЗУ RAM с помощью команды niop (Network I/O Physical):

162-Bug>niop

Controller LUN =00? 	<return>

Device LUN     =00? 	<return>

Get/Put        =G?	<return>

File Name      =? INSTALL.bin 		<return>

Memory Address =0000E000? 100000 	<return>

Length         =00000000? 		<return>

Byte Offset    =00000000? 	<return>

Bytes Received =&698029, Bytes Loaded =&698029

Bytes/Second   =&87253, Elapsed Time =8 Second(s)

Правильно ли был передан файл, определяют данные Bytes Received и Bytes Loaded, длина которых должна быть одинаковой длине двоичного файла инсталляции и загрузки. Таким способом двоичный файл передан в ЗУ RAM, из которого его надо еще скопировать в ЗУ флэш.

## Запись кода в ЗУ флэш

Переданный код находится в ЗУ RAM по адресу 100000 (шестнадцатеричный). Программирование ЗУ флэш осуществляется с помощью команды pflash (Program FLASH Memory):

PPC1-Bug>pflash src_address:size dest_address <return>

Параметр size должен быть больше или равняться длине двоичного файла.

162-Bug>pflash 100000:&698029 ffa00000 		<return>

Source Starting/Ending Addresses      =00100000/001AA6AC

Destination Starting/Ending Addresses =FFA00000/FFAAA6AC

Number of Effective Bytes             =000AA6AD (&698029)

Program FLASH Memory (Y/N)? y <return>

Erasing Block Number     =00 ($FFA00000)

Erasing Block Number     =01 ($FFA10000)

Erasing Block Number     =02 ($FFA20000)

Erasing Block Number     =03 ($FFA30000)

Erasing Block Number     =04 ($FFA40000)

Erasing Block Number     =05 ($FFA50000)

Erasing Block Number     =06 ($FFA60000)

Erasing Block Number     =07 ($FFA70000)

Erasing Block Number     =08 ($FFA80000)

Erasing Block Number     =09 ($FFA90000)

Erasing Block Number     =10 ($FFAA0000)

Programming Block Number =00 ($FFA00000)

Programming Block Number =01 ($FFA10000)

Programming Block Number =02 ($FFA20000)

Programming Block Number =03 ($FFA30000)

Programming Block Number =04 ($FFA40000)

Programming Block Number =05 ($FFA50000)

Programming Block Number =06 ($FFA60000)

Programming Block Number =07 ($FFA70000)

Programming Block Number =08 ($FFA80000)

Programming Block Number =09 ($FFA90000)

Programming Block Number =10 ($FFAA0000)

FLASH Memory Programming Complete